## Slide 1: برنامه‌نویسی چندهسته‌ای 5- OpenMP (بخش سوم) محمود ممتازپور
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## Slide 2: فهرست
همگام‌سازی سطح پایین
  Lock
  Flush
انسجام حافظه نهان (Cache Coherency)
سازگاری حافظه (Memory Consistency)

## Slide 3: قفل Lock
یک مکانیزم همگام‌سازی سطح پایین است. شامل:
نوع داده قفل:
  omp_lock_t
توابع قفل:
  omp_init_lock() مقداردهی اولیه قفل
  omp_set_lock() دراختیارگرفتن قفل
    اگر قفل آزاد نیست، صبر می‌کند آزاد شود و سپس آن را در اختیار می‌گیرد.
  omp_unset_lock() رها کردن قفل
  omp_destroy_lock() ازبین‌بردن قفل
  omp_test_lock() دراختیارگرفتن قفل در صورت امکان
    اگر قفل آزاد است، آن را در اختیار می‌گیرد و 1 برمی‌گرداند، در غیر اینصورت 0 برمی‌گرداند.
Notes: مزیت test_lock نسبت به set_lock این است که در صورت آزاد نبودن قفل صبر نمی‌کند و بلافاصله برمی‌گردد. برنامه‌نویس می‌تواند با استفاده از آن طوری برنامه را بنویسد که در صورت آزاد نبودن قفل، کار مفید دیگری انجام شود و بعد از مدتی دوباره اقدام به دراختیارگرفتن قفل کند تا پردازنده همیشه کار برای انجام داشته باشد و بیکار نماند.

## Slide 4: قفل: مثال
ایجاد هیستوگرام (نمودار فراوانی داده‌ها)
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
فراوانی | 5 | 3 | 3 | 0 | 2

## Slide 5: قفل: مثال
ایجاد هیستوگرام (نمودار فراوانی داده‌ها)
راه‌حل اول: استفاده از ناحیه بحرانی
#pragma omp parallel for
for(i=0; i<N; i++){
ival = arr[i];
#pragma omp critical
hist[ival]++;
}
کارایی این برنامه پایین است. چرا؟

## Slide 6: قفل: مثال
ایجاد هیستوگرام (نمودار فراوانی داده‌ها)
راه‌حل دوم: استفاده از یک قفل
omp_init_lock(&hist_lock);
#pragma omp parallel for
for(i=0; i<N; i++){
ival = arr[i];
omp_set_lock(&hist_lock);
hist[ival]++;
omp_unset_lock(&hist_lock);
}
omp_destroy_lock(&hist_lock);
مشکل هنوز پابرجاست!

## Slide 7: قفل: مثال
ایجاد هیستوگرام (نمودار فراوانی داده‌ها)
راه‌حل سوم: استفاده از N قفل (به تعداد خانه‌های هیستوگرام)
#pragma omp parallel for
for(i=0; i<N; i++){
omp_init_lock(&hist_locks[i]); hist[i]=0;}
#pragma omp parallel for
for(i=0; i<N; i++){
ival = (int) (arr[i]);
omp_set_lock(&hist_locks[ival]);
hist[ival]++;
omp_unset_lock(&hist_locks[ival]);
}
#pragma omp parallel for
for(i=0; i<N; i++)
omp_destroy_lock(&hist_locks[i]);

## Slide 8: قفل: مثال
ایجاد هیستوگرام (نمودار فراوانی داده‌ها)
راه‌حل چهارم: استفاده از هیستوگرام‌های محلی و ادغام نهایی آنها
  تمرین

## Slide 9: پیاده‌سازی قفل در سخت‌افزار
در پیاده‌سازی قفل، مسئله اصلی این است که دو نخ نباید بتوانند همزمان قفل را در اختیار بگیرند.
به عبارت دیگر اگر یک قفل آزاد باشد و چند نخ همزمان اقدام به دراختیارگرفتن قفل کنند، باید حداکثر یکی از آنها موفق شود و مابقی شکست بخورند.
دراختیارگرفتن قفل مجموعه‌ای از عملیات است که باید به صورت اتمی انجام شود.
  خواندن مقدار قفل
  اگر مقدار صفر است آن را برابر یک قرار بده.
  نوشتن مقدار جدید در قفل
قطعه کد بالا اتمی نیست. چرا؟
try: LW R1,var
BNEZ R1,try
ADDI R1,R1,#1
SW R1,var

## Slide 10: پیاده‌سازی قفل در سخت‌افزار
با استفاده از دستورالعمل‌های اتمی Read-Modify-Write
مثال: Load Linked – Store Conditional
  دستورالعمل‌های LL-SC در پردازنده‌های ARM، Power، Alpha و MIPS استفاده شده‌اند.
  ایده اصلی: عملیات RMW به صورت یک دستورالعمل برای اجرا در خط لوله مناسب نیست. بنابراین در این روش، آن را به دو دستورالعمل تجزیه کرده‌ایم!
Load-Linked (LL)
  مانند یک بارگذاری (Load) ساده است، ولی همزمان آدرس را نیز در یک ثبات به نام link register ذخیره می‌کند.
Store-Conditional (SC)
  فقط در صورتی‌که آدرس با آنچه در link register مطابقت داشته باشد دستور ذخیره (store) را انجام می‌دهد و 1 برمی‌گرداند، وگرنه 0 بر می‌گرداند.

## Slide 11: چگونهLL/SC اتمی است؟
فرض کنید دو نخ در حال اجرای این قطعه کد باشند.
  هر دو نخ مقدار lockvar را می‌خوانند و یکی به آن می‌افزایند.
  آن نخی که اول بنویسد موفق می‌شود، و نخ دیگر شکست می‌خورد چون در هنگام نوشتن نخ اول، LINKREG آن ریست شده است.
LL lockvar
.
.
.
SC lockvar
آیا کسی بر روی Lockvar نوشت؟
LINKREG = 0
SC شکست می‌خورد، زیرا آدرس lockvar با مقدار LINKREG برابر نیست.
بنابراین از مکانیزم Coherence کمک می‌گیرد.

## Slide 12: پیاده‌سازی قفل در سخت‌افزار
void lock (&lockvar){
trylock:
LL R2,lockvar
BNEZ R2,trylock
ADDI R1,R1,#1
SC R1,lockvar
BEQZ R1,trylock
}
void unlock (&lockvar){
SW 0,lockvar
}
اگر lockvar صفر نیست دوباره تلاش کن
اگر SC موفقیت‌آمیز نبود دوباره تلاش کن

## Slide 13: پیاده‌سازی دستورات اتمی Atomic Operation
در اسلاید قبل دیدید که با قطعه کد روبرو می‌توان به صورت اتمی یک قفل را در اختیار گرفت.
چرا از همین کد به طور مستقیم برای پیاده‌سازی دستورات اتمی استفاده نکنیم؟ به این صورت می‌توان از قفل اجتناب کرد.
lock(…);
var++;
unlock(…);
try: LL R1,var
ADDI R1,R1,#1
SC R1,var
BEQZ R1,try
trylock:
LL R2,lockvar
BNEZ R2,trylock
ADDI R1,R1,#1
SC R1,lockvar
BEQZ R1,trylock

## Slide 14: پیاده‌سازی دستورات اتمی Atomic Operation
یا
omp_set_lock(&lockvar);
x++;
omp_unset_lock(&lockvar);
try: LL R1,x
ADDI R1,R1,#1
SC R1,x
BEQZ R1,try
trylock:
LL R2,lockvar
BNEZ R2,trylock
ADDI R1,R1,#1
SC R1,lockvar
BEQZ R1,trylock
LW R3,x
ADDI R3,R3,#1
SW R3,x
SW 0,lockvar
#pragma omp critical
x++;
#pragma omp atomic
x++;

## Slide 15: پیاده‌سازی دستورات اتمی Atomic Operation
سؤال: چرا به جای critical همیشه از atomic استفاده نکنیم؟
فاصله طولانی بین LL و SC احتمال شکست خوردن SC را بالا می‌برد.
در صورت شکست خوردن SC، کل عملیات big_operation باید از ابتدا انجام شود!
try: LL R1,x
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SC R1,x
BEQZ R1,try
#pragma omp atomic
big_operation(x);
big_operation(x)

## Slide 16: فلاش Flush
یک مکانیزم همگام‌سازی سطح پایین است که معمولاً برای همگام‌سازی دوبه‌دو استفاده می‌شود.
اصطلاحاً به آن memory fence یا memory barrier نیز می‌گویند.
قبلاً دیده بودیم که کامپایلر یا پردازنده اجازه دارند برای بهبود زمان اجرا، ترتیب اجرای دستورات را عوض کنند.
دستور فلاش، پردازنده یا کامپایلر را وادار می‌کند تا برای تغییر ترتیب اجرای دستورات دسترسی به حافظه محدودیت قائل شود.
با این کار، سازگاری حافظه حفظ می‌شود.
ابتدا باید در مورد مفهوم سازگاری حافظه و مدل سازگاری حافظه صحبت کنیم. ولی قبل از آن مفهوم انسجام حافظه نهان را نیز مرور می‌کنیم.

## Slide 17: انسجام حافظه نهان Cache Coherency
در پردازنده‌های چندهسته‌ای
  هر هسته حافظه نهان اختصاصی خود را دارد.
  همه هسته‌ها به یک حافظه‌ مشترک دسترسی دارند.
در این حالت، ممکن است کپی‌های متعدد با مقادیر مختلفی از یک داده مشترک در حافظه نهان هسته‌ها وجود داشته باشد که با هم سازگار نباشند!
به این مشکل، مشکل انسجام حافظه نهان گویند.

## Slide 18: مثال: حافظه نهان با مکانیزم Write-Back
P
Cache
Memory
P
X= -100
X= -100
Cache
P
Cache
X= -100
X= 505
Rd?
X= -100
Rd?

## Slide 19: مثال: حافظه نهان با مکانیزم Write-Through
P
Cache
Memory
P
X= -100
X= -100
Cache
P
Cache
X= -100
X= 505
X= 505
X= 505
Rd?

## Slide 20: یک راه حل: پروتکل Snooping مبتنی بر Update
کنترلر حافظه نهان همه هسته‌ها در حال گوش دادن به باس هستند و به محض دیدن یک عملیات Update، کپی محلی خود را نیز به روزرسانی می‌کنند.
P
Cache
Memory
P
X= -100
X= -100
Cache
P
Cache
X= 505
Bus transaction
Bus snoop
X= 505
X= 505

## Slide 21: یک راه حل: پروتکل Snooping مبتنی بر Update
کنترلر حافظه نهان همه هسته‌ها در حال گوش دادن به باس هستند و به محض دیدن یک عملیات Invalidate، کپی محلی خود را نیز نامعتبر می‌کنند.
P
Cache
Memory
P
X= -100
X= -100
Cache
P
Cache
X= 505
Bus transaction
Bus snoop
X= 505
Load X
X= 505

## Slide 22: سازگاری حافظه Memory Consistency
تفاوت سازگاری حافظه (Memory Consistency) با انسجام حافظه نهان (Cache Coherency):
  انسجام حافظه نهان در مورد دسترسی هسته‌ها به یک آدرس مشترک و یکسان صحبت می‌کند و چیزی در مورد دسترسی به مکان‌های متفاوت نمی‌گوید.
  سازگاری حافظه در مورد ترتیب دسترسی به مکان‌های متفاوت حافظه صحبت می‌کند.

## Slide 23: مثال: چرا سازگاری حافظه مهم است؟
فرض کنید در یک پردازنده دوهسته‌ای، هسته‌ها قابلیت‌های زیر را دارند و حافظه نهان منسجم است.
  اجرای دستورات Out-of-order است (به غیر از دستورات store)
  مقدار flag و data در ابتدا صفر است.
برنامه‌نویس انتظار دارد فقط مقدار 15 چاپ شود. ولی مقادیر 0 و 10 نیز می‌تواند چاپ شود. چرا؟
Core 1 Core 2
data = 10; while (!flag);
data += 5; y = data;
flag = 1; print y;
Notes: 1- Core2 can reorder loads and can move “load data” to the beginning of the program. In that case, it may see flag=1 while it doesn’t see data=15 yet!
2- In another case where data and flag are stored in two memory modules and the system allows overlapping writes to those locations, the writes may be completed out of order and other processors may see the write to flag prior to the write to data!

## Slide 24: مدل سازگاری حافظه
همانطور که در مثال قبل دیدیم، رفتاری که برنامه‌نویس انتظار دارد و آنچه در عمل در سیستم اتفاق می‌افتد می‌تواند متفاوت باشد.
مدل سازگاری حافظه در واقع یک توصیف رسمی از نحوه رفتار سیستم حافظه و آنچه برنامه‌نویس از آن می‌بیند است.
این مدل ترتیب دسترسی‌های حافظه را مشخص می‌کند.
این مدل در واقع قراردادی بین سخت‌افزار، کامپایلر و برنامه‌نویس است.

## Slide 25: مدل سازگاری ترتیبی Sequential Consistency
یک سیستم چند‌هسته‌ای به صورت ترتیبی سازگار است اگر:
  دستورات حافظه‌ای که یک هسته اجرا می‌کند دقیقاً به همان ترتیب آمده در برنامه باشد. (کامپایار و پردازنده حق تغییر ترتیب اجرای دستورات حافظه را ندارند).
  اجرای دستورات حافظه همه هسته‌ها به یک ترتیب دلخواه ولی یکسان باشد و همه هسته‌ها هم همان ترتیب یکسان را ببینند. (مثل اینکه همه تقاضاهای دسترسی به حافظه که از هسته‌های مختلف می‌آیند در یک نقطه سریال می‌شوند.)
Notes: Sequential consistency disallows many hardware and compiler optimizations that are possible in uniprocessors by enforcing a strict order among shared
memory operations (for example, memory access overlapping, write buffers, non-blocking read, etc.)

## Slide 26: مدل سازگاری ترتیبی Sequential Consistency
در مثال قبل، با استفاده از مدل سازگاری ترتیبی، چگونه مشکل حل می‌شود؟
هسته دوم (و کامپایلر) اجازه تغییر ترتیب اجرای دستورات خواندن data و خواندن flag را ندارد.
همچنین همه هسته‌ها نوشتن بر روی flag را بعد از نوشتن بر روی data می‌بینند.
Core 1 Core 2
data = 10; while (!flag);
data += 5; y = data;
flag = 1; print y;

## Slide 27: سازگاری ترتیبی و حذف مکانیزم‌های بهینه‌سازی
برای ایجاد مدل سازگاری ترتیبی، بسیاری از مکانیزم‌های بهینه‌سازی موجود در پردازنده‌ها و کامپایلرها باید حذف شود.
به عنوان مثال بافر نوشتن در حافظه نهان باید حذف شود. چرا؟
Notes: This is a software implementation of critical sections (called Dekker’s algorithm).
For a sequentially consistent system, we should eliminate the write buffers. P1 and P2 must wait to receive invalidation acks of stores before proceeding with their loads.

## Slide 28: سازگاری ترتیبی و حذف مکانیزم‌های بهینه‌سازی
به عنوان یک مثال دیگر، مکانیزم همپوشانی عملیات نوشتن باید حذف شود. چرا؟
Notes: The value of head may reach its destination before the value of Data (since they reside in different memory banks)

## Slide 29: مدل سازگاری حافظه راحت Relaxed Consistency
انواع ترتیب دستورات حافظه
  WR A  WR B
  WR A  RD B
  RD A  WR B
  RD A  RD B
سازگاری ترتیبی: همه انواع ترتیب باید رعایت شوند.
سازگاری راحت: برخی می‌توانند رعایت نشوند.
  مثلاً RD  RD
در این صورت برنامه‌نویس باید مسئولیت درست اجرا شدن برنامه را بپذیرد.

## Slide 30: مدل سازگاری راحت
در این مدل، سیستم می‌تواند ترتیب اجرای دسترسی‌هایی که ترتیب اجرای آنها اهمیت ندارند را تغییر دهد.
ولی جایی که ترتیب اهمیت پیدا می‌کند برنامه‌نویس با مکانیزمی به کامپایلر و پردازنده می‌گوید که ترتیب را حفظ کنند.
مثال: دستورات مانع حافظه (یا همان فلاش در OpenMP)
  x86: mfence, lfence and sfence instructions
  ARM: DMB instruction, Power: Sync instruction
lw, sw, lw, sw
sync
lw, lw, sw, sw
while (!flag);
sync;
y = data;
Solution under RC model
any ordering
any ordering

## Slide 31: مثال
یادمان باشد که در مدل سازگاری راحت، پردازنده هنوز دسترسی‌های مختلف به یک مکان یکسان را حتماً به همان ترتیب برنامه اجرا می‌کند.
ولی همه انواع دسترسی به مکان‌های متفاوت حافظه، اجازه تغییر ترتیب دارند.
WAIT: LL R1,lock
BNEZ R1,WAIT
SC R2,lock
BEQZ R2,WAIT
SYNC
LW R3,var
ADDI R3,R3,#1
SW R3,var
SYNC
SW 0,lock
دسترسی به مکان یکسان (lock) نیاز به Sync ندارد.
LW var ‌ نباید بتواند به قبل از دراختیارگرفتن lock منتقل شود.
SW var نباید بتواند به بعد از آزاد کردن lock منتقل شود.
بنابراین بعد از دراختیار گرفتن قفل باید sync داشته باشیم.
بنابراین قبل از آزاد کردن قفل باید sync داشته باشیم.

## Slide 32: فلاش Flush
OpenMP از فلاش برای ایجاد سازگاری حافظه استفاده می‌کند.
  در واقع کامپایلر هر دستور فلاش را به یک دستور مانع حافظه تبدیل می‌کند.
دستور فلاش را می‌توان با یا بدون ذکر لیست متغیرها استفاده کرد.
  در صورتی که لیست متغیرها استفاده شود، فقط نسبت به دستورات خواندن و نوشتن مربوط به آن متغیرها حساس خواهد بود.
  در غیر این‌صورت تمامی متغیرهایی که در معرض دید نخ هستند در نظر گرفته می‌شود.

## Slide 33: فلاش Flush
دستور فلاش گارانتی می‌کند:
  اجرای همه دستورات خواندن و نوشتن (مربوط به لیست متغیرها) که قبل از دستور فلاش هستند قبل از اجرای فلاش کامل شود.
  اجرای همه دستورات خواندن و نوشتن (مربوط به لیست متغیرها) که بعد از دستور فلاش هستند قبل از اجرای فلاش آغاز نشود.
  ترتیب اجرای فلاش‌هایی که لیست متغیرهای آنها همپوشانی دارد جابجا نشود.
مثال:
double A;
A = compute();
#pragma omp flush(A)
flush A باعث می‌شود تا مطمئن شویم بقیه نخ‌ها مقدار جدید A را دیده‌اند.
A مشترک است، وگرنه فلاش کردن آن معنی نمی‌داد.

## Slide 34: فلاش ضمنی Implicit Flush
در مکان‌های زیر به صورت پنهان یک فلاش وجود دارد.
  در ورودی و خروجی بلوک موازی
  در کنار دستور مانع (چه آشکار و چه پنهان)
  در ورودی و خروجی ناحیه بحرانی
  بعد از دراختیارگرفتن قفل و قبل از آزاد کردن آن
دقت کنید:
  دستور فلاش به تنهایی قابلیت همگام‌سازی نخ‌ها را ندارد.
  فقط گارانتی می‌کند که مقادیر داده‌های یک نخ با سیستم حافظه سازگار باشد.

## Slide 35: مسئله تولیدکننده-مصرف‌کننده
در OpenMP مکانیزمی برای همگام‌سازی دوبه‌دو وجود ندارد.
  در صورت نیاز برنامه‌نویس باید به صورت دستی آن را ایجاد کند.
    تولید‌کننده در صورت تولید یک داده جدید، متغیر مشترک flag را یک می‌کند.
    مصرف‌کننده در یک حلقه منتظر یک شدن flag می‌ماند و در صورت یک شدن آن، داده جدید را مصرف می‌کند.
    دستور فلاش برای اطمینان از درستی عملکرد این برنامه نیاز است.
      تولیدکننده اول مقدار داده را می‌نویسد، سپس مقدار flag را.
      مصرف‌کننده نیز باید اول مقدار جدید داده را ببیند و سپس مقدار جدید flag را.
Core 1 Core 2
data = 10; while (!flag);
data += 5; y = data;
flag = 1; print y;

## Slide 36: مثال تولیدکننده-مصرف‌کننده
int main()
{
double *A, sum, runtime; int flag = 0;
A = (double *) malloc(N * sizeof(double));
runtime = omp_get_wtime();
fill_rand(N, A); // Producer: fill an array of data
sum = Sum_array(N, A); // Consumer: sum the array
runtime = omp_get_wtime() - runtime;
printf(" In %lf seconds, The sum is %lf \n",runtime, sum);
}

## Slide 37: راه حل
Producer
#pragma omp section
{
fill_rand(N,A);
#pragma omp flush
#pragma omp atomic write
flag = 1;
#pragma omp flush(flag)
}
Consumer
#pragma omp section
{
while(1){
#pragma omp flush(flag)
#pragma omp atomic read
flg_tmp = flag;
if (flg_tmp == 1) break;
}
#pragma omp flush
sum = Sum_array(N,A);
}
Notes: The first flush in producer makes sure that the newly generated values of A is seen by all the treads before we proceed.
The second one makes sure that everybody sees the new value of flag.
The first flush in the consumer (in the body of the loop) makes sure that the compiler does not convert flag to a register (compiler sees that nobody in this program is making changes to flag, so why not changing it to a register to speedup the program! If it is converted to register, then it can’t see new value of flag). So this flush forces the thread to go through the memory hierarchy to grab new value of flag each time needing it.
The second flush in the consumer makes sure that load(A) is not go before cheking flag (the first flush only flushes flag, so without this second flush, load(A) can be reordered with load(flag)).
Why we use atomic read or atomic write when accessing flag?
Answer: because flag might be larger than a byte, and reading/writing it translates to more than one memory access. So we need to perform these accesses atomically, since we don’t what other threads to see the value of flag half-updated.

## Slide 38: مراجع
Tim Mattson
  lectures on youtube: Introduction to OpenMP
  A hands-on introduction to OpenMP
    openmp.org/resources
computing.llnl.gov/tutorials/openMP
Shared Memory Consistency Models: A Tutorial
  Sarita V. Adve, Kourosh Gharachorloo