## Slide 1: برنامه‌نویسی چندهسته‌ای 6- CUDA (بخش چهارم) محمود ممتازپور
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## Slide 2: فهرست
ساختار حافظه DRAM و چالش پهنای باند حافظه
تکنیک‌های افزایش پهنای باند حافظه
  ارتباط پشت سر هم
  ساختار چندبانکی
  تلفیق حافظه

## Slide 3: پهنای باند حافظه سراسری (DRAM)
ایده‌آل
واقعیت

## Slide 4: ساختار بانک حافظه
هر آرایه هسته، حدود 1 میلیون بیت را ذخیره می‌کند.
هر بیت در یک خازن که از یک ترانزیستور ساخته شده است ذخیره می‌شود.
Memory Cell
Core Array
Row
Decoder
Sense Amps
Column Latches
Mux
Row
Addr
Column
Addr
Off-chip Data
Wide
Narrow
Pin Interface

## Slide 5: یک آرایه هسته 8×2 بیت
آرایه هسته به صورت یک ماتریس 4×4 پیاده‌سازی شده است.
ابتدا با 2 بیت آدرس یک ردیف 4 بیتی انتخاب می‌شود، سپس با بیت سوم آدرس، 2 بیت خروجی مورد نظر انتخاب می‌شود.
decode
0
1
1
Sense amps
Mux

## Slide 6: آرایه هسته در DRAM کند است
خواندن از سلول‌ها بسیار کند است.
  DDR: Core speed = ½ interface speed
  DDR2/GDDR3: Core speed = ¼ interface speed
  DDR3/GDDR4: Core speed = ⅛ interface speed
  احتمالاً در آینده بدتر نیز می‌شود.
decode
ورودی تقویت کننده (Sense Amp)
یک خازن کوچک که مقدار بیت را نگه می‌دارد.
حدود 1000 سلول در یک ستون
به خط عمودی متصلند.

## Slide 7: انتقال پشت سر هم Burst
در DDR2 و DDR3، آرایه هسته با سرعت 1/N سرعت باس کلاک می‌خورد.
  هر بار N×پهنای باس بیت را یکجا از یک ردیف خوانده و در بافر قرار می‌دهد. سپس در N گام با سرعت باس به بیرون انتقال می‌دهد.
  در DDR3/GDDR4، N برابر 8 است.

## Slide 8: انتقال پشت سر هم
مثال:
  انتقال 2 بیت اول
decode
0
1
0
Sense amps
Mux

## Slide 9: انتقال پشت سر هم
مثال:
  انتقال 2 بیت دوم
decode
0
1
1
Sense amps
Mux

## Slide 10: انتقال پشت سر هم
مثال:
سیستم‌های DRAM مدرن معمولاً همیشه در حالت پشت سر هم کار می‌کنند. اگر دسترسی پردازنده به خانه‌های متوالی نیست، داده‌های اضافی دور ریخته می‌شود.
زمان
قرار گرفتن آدرس در ورودی دیکدر
تأخیر دسترسی به آرایه هسته
قرار گرفتن بیت‌ها
بر روی باس
Non-burst timing
Burst timing

## Slide 11: DRAM با چند بانک حافظه
decode
Sense amps
Mux
decode
Sense amps
Mux
Bank 0
Bank 1

## Slide 12: DRAM با چند بانک و چند کانال
ارسال و دریافت داده بر روی کانال‌ها به صورت موازی با هم انجام می‌شود.
ارسال و دریافت بانکها بر روی هر کانال به صورت یکی در میان انجام می‌شود.

## Slide 13: انتقال پشت سر هم با چند بانک حافظه
انتقال پشت سر هم با یک بانک منجر به ایجاد زمان‌های مرده می‌شود.
ادغام مکانیزم انتقال پشت سر هم با چند بانک، زمان‌های مرده را کاهش می‌دهد.
داده بانک 1
داده بانک 2

## Slide 14: مثال: سیستم حافظه GTX280
حافظه GDDR3 با فرکانس باس 1/1 گیگاهرتز
پهنای باس: 512 بیت
  شامل 8 کانال 64 بیتی
پهنای باند 141/7 گیگابایت در ثانیه
  8 کانال × 8 بایت × 1/1 گیگاهرتز ×
  2 (دو انتقال در هر کلاک DDR) = 141/7

## Slide 15: دید سیستمی انتقال پشت سر هم
فضای آدرس حافظه را می‌توان به بخشهای پشت سر هم تقسیم کرد.
  هر گاه یکی از خانه‌های یک بخش تقاضا شود، کل خانه‌های آن بخش تحویل می‌شود.
  مثلاً در شکل زیر، یک فضای آدرس 16 بایتی به چهار بخش چهار بایتی تقسیم شده است. اگر خانه 10 تقاضا شود، خانه‌های 8، 9 و 11 نیز به همراه آن تحویل پردازنده می‌شود.
  در عمل فضای آدرس در حد چند گیگابایت و اندازه هر بخش حدود 128 بایت یا بیشتر است.
2
1
0
3
5
4
6
7
9
8
10
11
13
12
14
15
Burst section
Burst section
Burst section
Burst section

## Slide 16: تلفیق حافظه Memory Coalescing
وقتی همه نخ‌های یک ریسمان دستور بارگذاری را اجرا می‌کنند، اگر خانه‌های حافظه تقاضا شده در یک بخش پشت سر هم بیافتد، فقط یک درخواست بارگذاری به DRAM داده می‎شود.
  در این حالت می‌‎گوییم دسترسی به حافظه به طور کامل تلفیق شده است.
    Fully coalesced memory access
  وقتی نخ‌ها به خانه‌های پشت سر هم دسترسی یابند، سرعت دسترسی به DRAM بیشینه است (تعداد درخواست‌ها به DRAM کاهش می‌یابد)
2
1
0
3
5
4
6
7
9
8
10
11
13
12
14
15
Burst section
Burst section
Burst section
Burst section
T0
T1
T2
T3
Coalesced Loads
T0
T1
T2
T3
Coalesced Loads

## Slide 17: تلفیق حافظه Memory Coalescing
وقتی خانه‌های حافظه تقاضا شده در چند بخش پشت سر هم بیافتد، چند درخواست بارگذاری به DRAM داده می‎شود.
  در این حالت می‌‎گوییم دسترسی به حافظه به طور کامل تلفیق نشده است.
    برخی بایت‌های منتقل شده توسط نخ‌ها استفاده نمی‌شود.
  در مثال‌های زیر، دو بخش در دو درخواست مجزا از DRAM بارگذاری می‌شود، بنابراین سرعت دسترسی کمتر شده است.
2
1
0
3
5
4
6
7
9
8
10
11
13
12
14
15
Burst section
Burst section
Burst section
Burst section
T0
T1
T2
T3
Un-coalesced Loads
T0
T1
T2
T3
Un-coalesced Loads

## Slide 18: چند مثال از الگوهای تلفیق شونده
__global__ void foo(float *g)
{
float a = 3.14;
int i = threadIdx.x;
g[i] = a;
a = g[i];
g[2*i] = a;
a = g[Block_WIDTH/2 + i];
g[Block_WIDTH - 1 - i] = a;
}
کدامیک از این دسترسی‌ها تلفیق می‌شوند؟

## Slide 19: نحوه ذخیره یک آرایه دوبعدی به صورت خطی
یادآوری این نکته که در C/C++، ماتریس‌ها به صورت ردیفی در حافظه ذخیره می‌شوند.
M0,2
M1,1
M0,1
M0,0
M1,0
M0,3
M1,2
M1,3
M0,2
M0,1
M0,0
M0,3
M1,1
M1,0
M1,2
M1,3
M2,1
M2,0
M2,2
M2,3
M2,1
M2,0
M2,2
M2,3
M3,1
M3,0
M3,2
M3,3
M3,1
M3,0
M3,2
M3,3
M
linearized order in increasing address

## Slide 20: مثال محاسبه ترانهاده یک ماتریس
__global__ void transposeNaive(float *A, float *B, int width)
{
int Col = blockIdx.x * BLOCK_WIDTH + threadIdx.x;
int Row = blockIdx.y * BLOCK_WIDTH + threadIdx.y;
int index_in = Col + width * Row;
int index_out = Row + width * Col;
B[index_out] = A[index_in];
}
A
B
آیا دسترسی به ماتریس‌های A و B تلفیق شونده است؟
Notes: دسترسی به A بله، و دسترسی به B خیر. زیرا نخهای یک ریسمان دارای threadIdx.x متوالی هستند و در A به خانه‌های متوالی نیز دسترسی می یابند ولی در B خانه‌ها به اندازه width از هم فاصله دارند و تلفیق نمی‌شوند.
به طور کلی، اگر اندیس خطی شده ماتریس به صورت
A[(expression with terms independent of threadIdx.x) + threadIdx.x];
باشد، دسترسی نخهای یک ریسمان به خانه‌های متوالی خواهد بود و احتمال تلفیق بالا میرود.

## Slide 21: مثال محاسبه ترانهاده یک ماتریس
با استفاده از حافظه مشترک، می‌توان دسترسی به حافظه را به صورت تلفیق شده درآورد.
A
B
حافظه مشترک

## Slide 22: مراجع
Accelerated Computing Online Course
  Video lectures: http://syllabus.gputeachingkit.com/
  By: Wen-mei Hwu (University of Illinois)
  Slides that contain voices, available on the course website
Programming Massively Parallel Processors
  David B. Kirk and Wen-mei W. Hwu, 3rd Edition
http://www.ece.cmu.edu/~ece740/f11/doku.php?id=wiki:lectures
  Computer architecture course @ CMU

## Slide 23: پیوست
مروری بر زیرسیستم حافظه در سیستم‌های کامپیوتری

## Slide 24: زیرسیستم حافظه Memory Subsystem
سازمان‌دهی سخت‌افزاری حافظه در سیستم‌های کامپیوتری
  کانال Channel
  ماژول حافظه DIMM
  رتبه Rank
  تراشه Chip
  بانک Bank
  ردیف/ستون Row/Column

## Slide 25: زیرسیستم حافظه Memory Subsystem
مثالی از حافظه با دو کانال، و هر کانال شامل دو DIMM

## Slide 26: زیرسیستم حافظه Memory Subsystem
دو طرف یک DIMM

## Slide 27: زیرسیستم حافظه Memory Subsystem
رتبه، مجموعه‌ای از تراشه‌ها است که همه با هم به یک سیگنال فعالساز chip-select (CS) متصل‌اند و با هم فعال می‌شوند.

## Slide 28: رتبه Rank
مثال: یک کانال 64 بیتی شامل دو رتبه 64 بیتی

## Slide 29: زیرسیستم حافظه Memory Subsystem
هر رتبه 64 بیتی شامل 8 عدد تراشه است که پهنای باس هر کدام 8 بیت است.

## Slide 30: زیرسیستم حافظه Memory Subsystem
هر تراشه شامل 8 بانک با پهنای باس 8 بیت است.

## Slide 31: زیرسیستم حافظه Memory Subsystem
در نهایت، هر بانک شامل ردیفها و ستونهایی است.